Technická specifikace

- vodou chlazený vznětový motor s výkonem cca 75 kW splňující díky oxidačnímu katalyzátoru a selektivní katalytické redukci platné normy EU (COM) a USA (EPA)

- částicový filtr pro vznětové motory

- elektronické řízení motoru se stupněm ECO

- ventilátor s řízenými otáčkami

- výsuvná hladicí lišta s pěchem a vibrací ve 2 zhutňovacích variantách – vibrace V a TV (pěch a vibrace) – funkce v obou variantách po celé šířce lišty vč. rozšíření. Základní šířka hladicí lišty 1,8 m a max. šířka pokládky 5 m

- rozšíření pokládky: 2 x 0,55 m

- elektrické vytápění lišty

- hydraulicky sklápěná čelní klapka násypky

- nivelační automatika

- možnost pomocí jednoho tlačítka uvést čelní sklápěcí klapku násypky, rozdělovací šneky, stěrač podvozku a lištu do přepravní polohy

- čidlo příčného sklonu

- 1 ks variabilního mechanického snímače výšky včetně ski tlačítka pro vyrovnání středně dlouhých nerovností

- 1 ks širokorozsahového ultrazvukového snímače

- odlehčení lišty

- ErgoPlus 3 s řadou dodatečných ergonomických a funkčních předností

- hydrostatický pohon pojezdu

- pásový podvozej s pryžovými deskami, styčná plocha 2000 x 260 mm

- lamelové brzdy, automatické blokování ve stavu bez tlaku oleje

- široké tlačné válce pro nákladní vozy, možnost posunutí vpřed o 80 mm

- násypka materiálu 10 t, vstupní klapka násypky odklopitelná k servisním účelům nahoru

- 4 oddělené hydrostatické pohony pro pásy a šneky

- příčkové dopravníky (podavače), krátkodobě se zpětným chodem

- rozdělovací šneky s možností zpětného chodu, mechanicky nastavitelné

- regulace šneků při přeplnění

- mechanické lopatkové snímače k řízení příčkových dopravníků (podavačů)

- automatické naplnění šnekového tunelu během stání

- 2 ks vyhřívaných lyžin bočnice

- sada plechů tunelu šneku, výkyvná a výsuvná na zadní stěně finišeru

- palubní napětí 24 V

- 4 pracovní světlomety, halogenové H3

- třífázový generátor s regulací

- vytápění při volnoběhu, vytápění lišty při volnoběhu vznětového motoru

- 2 sedadla řidiče, otočná směrem ven, s postranním obložením

- stříška s markýzami nad prostorem obsluhy finišeru

- sedadla řidiče a ovládací panel lze pohodlně přizpůsobit ergonomické práci

- ovládací panel ErgoPlus 3 v modulárním provedení, velký a vysoce kontrastní barevný displej umožňuje snadnou obsluhu a kontrolu finišeru

> 2 ovládací panely lišty ErgoPlus 3 pro levou a pravou lištu s barevným displejem pro nastavení a řízení finišeru a lišty

- čisticí zařízení s nádrží a navíječem hadice

Dále požadujeme dodání technické dokumentace: návod na obsluhu stroje, katalog náhradních dílů, prohlášení o shodě strojního zařízení, technické osvědčení apod.

Zajištění servisních oprav stroje do 24 hodin po objednání. Uvedení hodinové sazby opravy. Uvedení záručních podmínek a doby stroje.

Nabízený terénní vysokozdvižný vozík musí plnit požadavky pro provoz na pozemních komunikacích dle platné legislativy a to včetně hygienických norem.

Další požadavky: termín dodání, záruka

Ceny v nabídce uvádějte bez i včetně DPH.

K nabídce přiložte návrh kupní smlouvy.