- Středisko Cheb

A.1 Nosič výměnných nástaveb Cheb

- vozidlo bude dodáno nové nepoužité s rokem výroby 2021 typu N3G

- provedení nosič výměnných nástaveb - zápis v TP

- motor vznětový s výkonem min. 320 kW, krouticí moment min. 2000 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (min. EURO 6)

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3450 mm (včetně uvažovaných nástaveb)

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- vypínatelný nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- koncovka výfuku vyvedena nahoru za kabinou vozidla

- převodovka robotizovaná (automatizovaná) 16 stupňová, s automatickou spojkou, s možností

výběru automatického nebo manuálního řazení

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice atd.)

- vzduchové odpružení vozidla ( v zadní části vozidla pozor, vozidlo bude používáno k finišeru)

- sledování celkového zatížení vozidla

- podvozek nosiče v provedení 6x6.2 o celkové hmotnosti 26 tun s pohonem všech náprav s odepínatelnou

přední nápravou

- uzávěrky diferenciálu všech náprav a mezinápravové uzávěrky

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž Ad Blue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- spojovací zařízení – automatické závěsné zařízení d 50 mm včetně všech normalizovaných

přípojek pro přívěsy (zásuvka přívěsu 24 V, třináctipólová, včetně redukce na sedmipólovou,

zásuvka ABS, vzduchové přípojky) - zápis v TP

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí polohou) umístěný pro snadné ovládání

z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s rychlospojkovými přípojnými

místy, z toho 3 okruhy u čelní upínací desky a 1 okruh na rámu za kabinou vozidla pro

připojení pohonu výměnných nástaveb / u zadního spojovacího zařízení pro pohon hydraulických

systémů připojeného vleku - přepinatelný

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- prodloužená denní kabina dvou až třímístná, v zadní části kabiny se zabudovaným odděleným

odkládacím prostorem,  přístupným z vnějšku vozidla s velikostí vstupního otvoru min.30x30cm, krytý

uzamykatelnými utěsněnými dvířky proti povětrnostním vlivům,

- dovybavení vozidla o nezávislé topení o výkonu cca 4kW

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka + ochranné kryty zpětných zrcátek

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku a GPS

- přídavné světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení, umístěných pod oknem i na střeše kabiny

-přídavné dálkové světlomety umístěné jak na střeše vozidla, tak i pod oknem

- zápis v TP

- vozidlo dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světlometů umístěných na střeše vozidla

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- zadní část vozidla upravena pro nájezd k finišeru

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka (skříňky) na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem

včetně hygienických

A.2 Univerzální sypačová nástavba

- požadovaný objem sypače cca 8 m3

- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla

- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 40 g/m2 s možností dávkování

po 5g/m2 a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 300 g/m2  , s dávkováním po 50 g/m2.

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3 s možnosti plnění

v horní části těchto nádrží

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování

nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla

- možnost samostatného dávkování solanky

- vynášení materiálu za pomocí 2 ks nezávislých dopravníkových šneků

- úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ

zadní posyp)

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl.

prostoru

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)

- nástavba lakována oranžovou barvou RAL 2011

- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)

- osvětlení rozmetadel

- reflexní označení nástavby

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla

- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

- veškeré návody v češtině včetně technického osvědčení výměnných nástaveb

A.3 Sklápěčková korba

- v provedení jako třístranná, sklápěcí se zadním mechanicky uzavíratelným čelem, se spodním výsypem s možností mechanického jištění zadního čela při zvednuté korbě, a horním otevíráním

bočnic korby (v celku bez sloupků) se zesílenou pomocnou pružinou pro zavírání o objemu s ohledem k celkové povolené hmotnosti vozidla

korba bude používána především k přepravě živičných obalovaných drtí (k finišeru)

- rám s plachtou pro zakrytí korby při přepravě obalovaných drtí s možností jeho aretace při uzavření

nákl. prostoru

- s úpravou zadní části pro výsyp do finišeru!

- uchycení sklápěčky na nosič do 4 bodů rámu vozidla

hydraulický zvedák (mailer) umístěn v rámu vozidla,popř. v mezirámu korby(kde připojení na hydr. soustavu bude provedeno za pomoci hydr. rychlospojek)

- odstavení sklápěcí korby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- sklápěčková korba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- technické osvědčení výměnných nástaveb

Kromě výše uvedené sklápěčkové korby bude v letním období NVN využíván s termonástavbou SYKO 7H Thermo (výrobek fy Kobit).  Požadujeme přizpůsobení uvedenou nástavbu na nový NVN.

Tato nástavba	je v současné době provozována na podvozku Iveco Trakker 6x6.2 .

Je možno prohlédnout po domluvě na našem středisku v Chebu, ul. Vrázova 10.

B. Středisko Sokolov

B.1 Nosič výměnných nástaveb Sokolov

- vozidlo bude dodáno nové nepoužité s rokem výroby 2021 typu N3G

- provedení nosič výměnných nástaveb - zápis v TP

- motor vznětový s výkonem min. 290 kW, krouticí moment min. 2000 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (min. EURO 6)

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3450 mm (včetně uvažovaných nástaveb)

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- vypínatelný nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- koncovka výfuku vyvedena nahoru za kabinou vozidla

- převodovka s manuálním řazením plně synchronizovaná, minimálně12 stupňová (klasické H)

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice atd.)

- vzduchové odpružení vozidla

- sledování celkového zatížení vozidla

- podvozek nosiče v provedení 4x4.2 o celkové hmotnosti 18 tun s odepínatelnou přední nápravou

- uzávěrky diferenciálu náprav a mezinápravové uzávěrky

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž Ad Blue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- spojovací zařízení – automatické závěsné zařízení d 50 mm včetně všech normalizovaných

přípojek pro přívěsy (zásuvka přívěsu 24 V, třináctipólová, včetně redukce na sedmipólovou,

zásuvka ABS, vzduchové přípojky) - zápis v TP

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí polohou) umístěný pro snadné ovládání

z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s rychlospojkovými přípojnými

místy, z toho 3 okruhy u čelní upínací desky a 1 okruh na šasí za kabinou vozidla pro

připojení pohonu výměnných nástaveb

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- dovybavení vozidla o nezávislé topení o výkonu cca 4 kW

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka + ochranné kryty zpětných zrcátek

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku a GPS

- přídavné světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení umístěných pod oknem i na střeše kabiny

- přídavné dálkové světlomety umístěné jak na střeše vozidla, tak i pod oknem

zápis v TP

- vozidlo dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světlometů umístěných na střeše vozidla

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka (skříňky) na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem

včetně hygienických

B.2 Univerzální sypačová nástavba

- požadovaný objem sypače cca 5 m3

- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla

- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 40 g/m2 s možností dávkování

po 5g/m2 a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 300 g/m2  , s dávkováním po 50 g/m2.

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3 s možnosti plnění

v horní části těchto nádrží

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování

nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla

- možnost samostatného dávkování solanky

- vynášení materiálu za pomocí 2 ks nezávislých dopravníkových šneků

- úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ

zadní posyp)

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl.

prostoru

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)

- nástavba lakována oranžovou barvou RAL 2011

- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)

- osvětlení rozmetadel

- reflexní označení nástavby

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla

- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

- veškeré návody v češtině včetně technického osvědčení výměnných nástaveb

B.3 Sklápěčková korba

- provedení jako třístranná, sklápěcí se zadním mechanicky uzavíratelným čelem, se spodním

výsypem (bočnice vcelku bez sloupků)

- uchycení sklápěčky na nosič do 4 bodů rámu vozidla

hydraulický zvedák (mailer) umístěn v rámu vozidla,popř. v mezirámu korby (kde připojení na hydr.

soustavu bude provedeno  za pomoci hydr. rychlospojek)

- odstavení sklápěcí korby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- sklápěčková korba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- technické osvědčení výměnných nástaveb

V případě dotazů ve věcech technických kontaktujte:

J. Fedič, vedoucí oddělení správy dopr. a mechan. prostředků: 724 125 398

J. Vostál, správce dopr. a mechan. prostředků: 606 614 600