KRYCÍ LIST

nabídky

„Komunální nosič výměnných nástaveb“

Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

Uchazeč:

| NÁZEV SPOLEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| SÍDLO |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ |  |
| TELEFON, FAX, E-MAIL |  |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ |  |

Nabídková cena za komunální nosič výměnných nástaveb bez DPH:

| Nabídková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Nabídková cena s DPH |  |

| Záruka v měsících: |  |
| --- | --- |
| Termín dodání: |  |

Požadavky na provedení -  Komunální nosič výměnných nástaveb 4x4 s celkovou hmotností 3 500 kg

- pohon 4 x 4, pohon přední nápravy odepínatelný spínačem z kabiny

- podvozek kategorie SS - nosič výměnných nástaveb

- redukce/plazivý chod – pracovní rychlost od max. 0,6 km/h

- synchronizovaná mechanická převodovka s redukcí - min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět

- zapínání redukce elektrické spínačem z kabiny

- maximální přejezdová rychlost alespoň 90 km/h

- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

- rozvor max. 2 500 mm

- zesílená přední náprava pro práci s radlicí a dalšími čelně nesenými nástavbami – nosnost min 2,5 t

- vznětový motor o minimálním výkonu 110 kW s turbodmychadlem vodou chlazený

- emisní třída EURO VI – D nebo vyšší

- výfuk vyvedený nahoru za kabinou

- palivová nádrž min. 90 litrů s uzamykatelným víčkem

- systém ABS

- odpojovač baterie

- kotoučové brzdy na 4 kola

- elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení

- počítadlo provozních hodin motoru

- jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneumatiky)

- přední náprava nezávislé zavěšená s vinutými pružinami

- zadní náprava pevná s listovými pružinami

- legislativní hmotnost do 3.500 kg (s možností řídit s oprávněním sk. „B“)

- komunální pneumatiky pro celoroční provoz

- konzervace - ochranný antikorozní nástřik rámu vozidla

- servořízení

- kabina dvoumístná sklápěcí, plastové nerezavějící opláštění

- šířka vozidla max. 1650 mm (se sklopenými zrcátky)

- barva kabiny oranžová RAL 2011

- oranžový LED maják na kabině – výsuvný, možnost zasunutí tak, aby nepřesahoval výšku střechy

- povinná výbava a příslušenství

- čelní upínací deska formátu SWV 500 s hydraulickým zvedáním

- přídavné sdružené světlomety pro práci s čelně nesenou nástavbou na střeše kabiny

- tažné zařízení – třída A50 - X

- zásuvka pro připojení osvětlení vleku 13-ti pólová

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka

- elektrické stahování bočních oken

- nástavba: třístranný sklápěč:

- ocelové provedení včetně bočnic

- bočnice odklápěcí ze tří stran

- výška bočnic min 400 mm

- zvýšené přední čelo

- 4 sklopná oka pro uchycení nástaveb nebo nákladu

- systém komunální hydrauliky:

- čerpadlo namontováno na nezávislém vývodu z motoru, odepínatelné

celkový výkon min.: průtok 90 l/min., tlak max. 200 barů, rozdělení průtoku na přední a zadní nástavbu – možnost současného odběru min 45 l/min na přední nástavbu a 45 l/min na zadní nástavbu

- pro ovládání čelně nesených nástaveb bude hydraulický systém dopředu vyveden s následujícími funkcemi:

- zvedání a spouštění

- pevná a plovoucí poloha

- stranové přetáčení

- uvolnění tlaku v rychlospojkách pro zjednodušení výměny čelních nástaveb

- ruční nouzové ovládání pro všechny funkce

- chladič hydraulického oleje min 15 kW

- nádrž na hydraulický olej o objemu min 60 l. se zpětným filtrem a ukazatelem stavu

Na nosič musí být plně kompatibilní pro stávající nástavby zadavatele:

- sypač BBS 1000 ACH

- čelní odmetací kartáč MZS 160L

- sněhová radlice SB 20

- nádrž na vodu CNT 1500 (vybavena čerpadlem – pohon od hydrauliky nosiče)

Montáž nástaveb a odzkoušení funkčnosti je součástí dodávky.

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací dokumentací a že uvedená nabídková cena je pro nás závazná. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.

V ………………… dne ……………..

…………………………………                                                                ………………………………….

Jméno a příjmení  opr. osoby                                                                    podpis oprávněné osoby