KRYCÍ LIST

Nabídky

„Dodání 3 ks univerzálního žacího ramene“

Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

Uchazeč:

| NÁZEV SPOLEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| SÍDLO |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ |  |
| TELEFON, FAX, E-MAIL |  |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ |  |

Nabídková cena za jednotlivé žací stroje:

Ramenová sekačka pro traktor Zetor 115 pro středisko Velká Hleďsebe

| Nabídková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Nabídková cena s DPH |  |

Rameno pro středisko Horní Slavkov

| Nabídková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Nabídková cena s DPH |  |

Ramenová sekačka pro MB UNIMOG pro středisko Cheb- Hazlov

| Nabídková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Nabídková cena s DPH |  |

Celková nabídková cena za 3 ks univerzálního žacího ramene:

| Celková nabídková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Nabídková cena s DPH |  |

| Záruka v měsících: |  |
| --- | --- |
| Termín dodání: |  |

Požadavky na provedení

-	jedná se o nové zařízení rokem výroby 2022

-	možnost sekání vpravo a vlevo (přestavitelné)

-	dosah ramene s žací hlavou min. 5 m od středu nosiče ve vodorovné poloze

-	příčný posuv výložníku min. o 1,8 m, ovládaný z kabiny řidiče

-	vodící lišty příčného přejezdu z nerezové oceli

-	montáž na čelní upínací desku DIN 76060 vel. 3/5 stávajících traktorových nosičů ZETOR

Forterra (2 ks) a Mercedes Benz Unimog U 1650

-	snadná a rychlá montáž a demontáž zařízení

-	možnost rychlého a jednoduchého přestavení zařízení na druhostranné sečení (hydraulicky z

kabiny řidiče)

-	pohon zařízení pomocí předního vývodového hřídele nosiče 1.000 ot/min

-	hnací čerpadlo pístové

-	elektrické plně proporcionální ovládání s jedním joystickem s barevným displejem

znázorňujícím nastavené pracovní parametry

-	transportní poloha ramena před nosičem

-	rychlovýměnný systém pracovních hlav

-	otočná uložení ramen s bronzovými pouzdry

-	hydraulický systém ochrany ramena proti nárazu jak zepředu, tak i zezadu se systémem

automatického návratu ramena do pracovní polohy

-	separátně elektricky spínatelná plovoucí poloha žací hlavy z ovládání ramene v kabině řidiče

-	systém plynulé regulace přítlaku žací hlavy na terén s automatickým udržováním nastavené

hodnoty přítlaku se zpětnou vazbou, ovládané z kabiny řidiče, a to jak v režimu vodorovném

nastavení žací hlavy, tak i v režimu sečení protisvahu.

-	počítadlo motohodin na displeji ovládání v kabině řidiče

-	chladič oleje

-	elektricky zapínatelný rotor žací hlavy

-	možnost předsunutí ramena v pracovní poloze min. o 250 dopředu, kvůli lepšímu výhledu do

pracovního prostoru

-	možnost pozdější dodatečné montáže dalších výměnných pracovních hlav (jako např.

agresivní kartáč, myčka sloupků a svodidel, ořezávač větví, křovinořez, dvojitá žací lišta, vrták,

zametací kartáč, čistič příkopů apod.)

-	odstavné nohy mechanicky plynule výškově stavitelné

-	barva oranžová RAL 2011

Další požadavky na dodávku

Rameno pro Zetor Forterra 114 41 (středisko Horní Slavkov) bude dodáno bez žací hlavy. Dodavatel zajistí agregaci stávající žací hlavy Fiedler FSMK 1250 R zadavatele, a to v ceně zakázky. Nabídnuté rameno musí být s touto žací hlavou plně kompatibilní.

Systém el. napětí 12V

Rameno pro Zetor Forterra 115 (středisko Velká Hleďsebe) bude dodáno s novou cepovou žací hlavou o následujících parametrech:

•	šířka pracovního záběru min. 1250 mm

•	přetočené nože, schopné sekat trávu a dřeviny až do průměru 40 mm.

•	hnací hydromotor pístový

•	ochrana hydromotoru žací hlavy proti rázu nepřímým řemenovým pohonem

•	výškově nastavitelný pojezdový válec žací hlavy

•	dvojitá ochrana žací hlavy proti odlétávajícím kamenům vpředu (pryžová záštita, řetězová

clona)

•	ochrana žací hlavy vzadu proti odlétávajícím kamenům (pryžová záštita)

•	žací hlava bude vybavena hydraulickým rotátorem upínací příruby v rozsahu min. 180° pro

přetáčení žací hlavy při práci zprava doleva, ovládaným z kabiny řidiče

Součástí dodávky bude i závaží o hmotnosti min. 800 kg, nesené v zadním tříbodovém závěsu traktoru. Barva závaží oranžová RAL 2011

Součástí dodávky tohoto konkrétního ramene bude i dodávka a montáž kompletního podélného torzního rámu pod celým traktorem, zakotveným v místě zadní nápravy. Rám bude vpředu opatřen komunální upínací deskou DIN 76060 vel. 3/5 a hydraulickou blokací výkyvu pření nápravy na pravé straně, ovládané z kabiny řidiče a mechanickou blokací výkyvu přední nápravy na levé straně.

Součástí dodávky bude i dodaní a montáž schváleného výstražného oranžového zařízení se směrováním a výstražným blikáním vzadu na střeše kabiny

Systém el. napětí 12V

Rameno pro Mercedes Benz Unimog U 1650(středisko Cheb – Hazlov) bude dodáno s novou cepovou žací hlavou MULAG MK 1200, vybavenou noži MS (dodané rameno musí být s tímto konkrétním typem žací hlavy plně kompatibilní)

Systém el. napětí 24V

Součástí nabídky bude i schválení výrobce příslušného nosiče (ZETOR a MERCEDES-BENZ) s agregací nabízených žacích ramen na typ konkrétního nosiče (Zetor Forterra a Mercedes Benz UNIMOG)

Součástí nabídky bude i schválení výrobce traktoru Zetor Forterra 115 s agregací dodaného podélného torzního rámu (pro středisko Velká Hleďsebe) a kopie jeho schválení pro provoz na komunikacích ČR

Dále požadujeme dodání technické dokumentace:

•	návod na obsluhu stroje

•	katalog náhradních dílů

•	prohlášení o shodě strojního zařízení, apod.

•	zajištění servisních oprav stroje do 24 hodin po objednání

•	uvedení hodinové sazby opravy

•	uvedení záruční doby a podmínek stroje

Nabízená univerzální žací ramena musí plnit požadavky pro provoz na pozemních komunikacích dle platné legislativy a to včetně hygienických norem.

Další požadavky: termín dodání, záruka.

Ceny v nabídce uvádějte bez i včetně DPH.

K nabídce přiložte návrh kupní smlouvy.

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací dokumentací a že uvedená nabídková cena je pro nás závazná. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.

V ………………… dne ……………..

…………………………………                                                                ………………………………….

Jméno a příjmení  opr. osoby                                                                    podpis oprávněné osoby