A. Středisko Bochov

A.1  Nosič výměnných nástaveb

- vozidlo bude dodáno nové, nepoužité-typ N3G

- nosič v provedení 4x4.2 o celkové hmotnosti 18 tun s pohonem obou náprav s odepínatelnou

přední nápravou

- provedení nosič výměnných nástaveb - zápis v TP

- provedení rámu nosiče pro uchycení nástaveb jako pro třístranný sklápěč

- motor vznětový s výkonem min. 290 kW, krouticí moment min. 2000 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (Euro 6)

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3450 mm (včetně uvažovaných nástaveb)

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- vypínatelný nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- převodovka manuální robotizovaná (automatizovaná) minimálně 12 stupňová, s manuální spojkou

s možností výběru automatického nebo manuálního řazení

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice atd.)

- vzduchové odpružení vozidla

- sledování celkového zatížení vozidla – pod zesílené pérování zadní nápravy

- uzávěrky diferenciálu obou náprav a mezinápravového diferenciálu

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž Ad Blue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- vozidlo bez hydraulického zvedáku (maileru)

- spojovací zařízení – automatické závěsné zařízení d 50 mm včetně všech normalizovaných

přípojek pro přívěsy (zásuvka přívěsu 24 V, třináctipólová, včetně redukce na sedmipólovou,

zásuvka ABS, vzduchové přípojky) - zápis v TP

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí polohou) umístěný pro snadné ovládání

z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s dostatečným výkonem vzhledem

k uvažovaným nástavbám s rychlospojkovými přípojnými místy, z toho 3 okruhy u čelní

upínací desky a 1 okruh na rámu za kabinou vozidla pro připojení pohonu výměnných nástaveb/

/u zadního spojovacího zařízení pro pohon hydraulických systémů připojeného vleku - přepínatelný

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- kabina dvou až třímístná

- dovybavení vozidla o nezávislé topení o výkonu cca 4kW

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka + ochranné kryty zpětných zrcátek

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku a GPS

- přídavné hlavní světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení, umístěných pod oknem i na střeše kabiny

- přídavné dálkové světlomety umístěné jak na střeše vozidla, tak i pod oknem - zápis v TP

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka (skříňky) na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- integrace stávající sypačové nástavby SYKO 6 H / firma Kobit rok výroby 2017, v současné

době výměnná nástavba na vozidle Iveco Trakker 310 na stř. Bochov.

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem

včetně hygienických

B. Středisko Sokolov – Krásná Lípa

B. 1 a) Nosič výměnných nástaveb

- vozidlo bude dodáno nové, nepoužité - typ N3G

- nosič v provedení 4x4.2 o celkové hmotnosti 18 tun s pohonem obou náprav s odepínatelnou

přední nápravou, zimní pneu

- provedení nosič výměnných nástaveb - zápis v TP

- provedení rámu nosiče pro uchycení nástaveb jako pro třístranný sklápěč

- motor vznětový s výkonem min. 290 kW, krouticí moment min. 2000 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (Euro 6)

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3450 mm (včetně uvažovaných nástaveb)

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- vypínatelný nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- koncovka výfuku vyvedena nahoru za kabinou vozidla

- převodovka robotizovaná (automatizovaná) min. 12 stupňová, s manuální spojkou s možností

výběru automatického nebo manuálního řazení

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice atd.)

- vzduchové odpružení vozidla (měchy)

- sledování celkového zatížení vozidla – pod zesílené pérování zadních náprav

- uzávěrky diferenciálu všech náprav a mezinápravové uzávěrky

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž Ad Blue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- vozidlo bez hydraulického zvedáku (maileru)

- spojovací zařízení – vyprošťovací oko v zadní části vozidla

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí polohou) umístěný pro snadné ovládání

z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s dostatečným výkonem vzhledem

k požadovaným nástavbám uvažovaným s rychlospojkovými přípojnými místy, z toho 3 okruhy u

čelní upínací desky a 1 okruh na rámu za kabinou vozidla pro připojení pohonu výměnných

nástaveb

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- prodloužená denní kabina dvou až třímístná, v zadní části kabiny se zabudovaným odděleným

odkládacím prostorem, přístupným z vnějšku vozidla, krytý uzamykatelnými utěsněnými dvířky proti povětrnostním vlivům,

- dovybavení vozidla o nezávislé topení o výkonu cca 4kW

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka + ochranné kryty zpětných zrcátek

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku a GPS

- přídavné světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení, umístěných pod oknem i na střeše kabiny

- přídavné dálkové světlomety umístěné jak na střeše vozidla, tak i pod oknem

- zápis v TP

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka (skříňky) na nářadí na boku vozidla

B. 1 b) Univerzální sypačová nástavba

- požadovaný objem sypače cca 5 m3

- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla

- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 40 g/m2 s možností dávkování

po 5 g/m2 a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 300 g/m2, s dávkováním po 50 g/m2.

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3 s možnosti plnění

v horní části těchto nádrží

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování

nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla

- možnost samostatného dávkování solanky

- vynášení materiálu za pomocí 2 ks nezávislých dopravníkových šneků

- úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ zadní posyp)

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl.

prostoru

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)

- nástavba lakována oranžovou barvou RAL 2011

- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)

- osvětlení rozmetadel

- reflexní označení nástavby

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla

- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

- veškeré návody v češtině včetně technického osvědčení výměnných nástaveb

Další uvažovaná nástavba – kropicí, splachovací nástavba

B. 2  Nosič výměnných nástaveb

- vozidlo bude dodáno nové, nepoužité - typ N3G

- nosič v provedení 6x6.2 o celkové hmotnosti 26 tun s pohonem všech náprav s odepínatelnou

přední nápravou, zimní pneu

- provedení nosič výměnných nástaveb - zápis v TP

- provedení rámu nosiče pro uchycení nástaveb jako pro třístranný sklápěč

- motor vznětový s výkonem min. 320 kW, krouticí moment min. 2000 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (Euro 6)

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3450 mm (včetně uvažovaných nástaveb)

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- vypínatelný nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- koncovka výfuku vyvedena nahoru za kabinou vozidla

- převodovka robotizovaná (automatizovaná) 16 stupňová, s manuální spojkou s možností

výběru automatického nebo manuálního řazení

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice atd.)

- vzduchové odpružení vozidla (měchy)

- sledování celkového zatížení vozidla – pod zesílené pérování zadních náprav

- uzávěrky diferenciálu všech náprav a mezinápravové uzávěrky

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž Ad Blue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- vozidlo bez hydraulického zvedáku (maileru)

- spojovací zařízení – vyprošťovací oko v zadní části vozidla

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí polohou) umístěný pro snadné ovládání

z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s dostatečným výkonem vzhledem

k požadovaným nástavbám uvažovaným s rychlospojkovými přípojnými místy, z toho 3 okruhy u

čelní upínací desky a 1 okruh na rámu za kabinou vozidla pro připojení pohonu výměnných

nástaveb/u zadního spojovacího zařízení pro pohon hydraulických systémů připojeného vleku -

přepinatelný

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- prodloužená denní kabina dvou až třímístná, v zadní části kabiny se zabudovaným odděleným

odkládacím prostorem, přístupným z vnějšku vozidla, krytý

uzamykatelnými utěsněnými dvířky proti povětrnostním vlivům,

- dovybavení vozidla o nezávislé topení o výkonu cca 4kW

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka + ochranné kryty zpětných zrcátek

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku a GPS

- přídavné světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení, umístěných pod oknem i na střeše kabiny

- přídavné dálkové světlomety umístěné jak na střeše vozidla, tak i pod oknem

- zápis v TP

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka (skříňky) na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- integrace stávající sypačové nástavby SYKO 7H TERMO / firma Kobit rok výroby 2016, v současné

době výměnná nástavba na vozidle Tatra Ternno 6x6.2 na stř. Krásná Lípa.

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše, než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem

včetně hygienických

C. Středisko Horní Slavkov – Velká Hleďsebe

C.1 a) Nosič výměnných nástaveb

- vozidlo bude dodáno nové, nepoužité typu N3G

- provedení nosič výměnných nástaveb- zápis v TP

- motor vznětový s výkonem min. 290 kW, krouticí moment min. 2000 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (min. EURO 6)

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3450 mm (včetně uvažovaných nástaveb)

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- řešení odlehčení hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- koncovka výfuku vyvedena nahoru za kabinou vozidla

- převodovka robotizovaná (automatizovaná) min.12 stupňová, s automatickou spojkou, s možností

výběru automatického nebo manuálního řazení

- sestupná převodovka (želva) – požadovaná rychlost od cca 1,5 km/hod (případně jiné řešení)

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice atd.)

- podvozek nosiče v provedení 4x4.2 o celkové hmotnosti 18 tun s pohonem obou náprav s odepínatelnou

přední nápravou

- vzduchové odpružení zadní nápravy

- uzávěrky diferenciálu náprav a mezinápravové uzávěrky

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž Ad Blue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- spojovací zařízení – vyprošťovací oko v zadní části vozidla

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí polohou) umístěný pro snadné ovládání

z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s rychlospojkovými přípojnými

místy, z toho 3 okruhy u čelní upínací desky a 1 okruh na rámu za kabinou vozidla pro

připojení pohonu výměnných nástaveb

- nastavení přítlaku radlice (regulovaný přítlak / nadlehčování)

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- prodloužená denní kabina dvou až třímístná, v zadní části kabiny se zabudovaným odděleným

odkládacím prostorem, přístupným z vnějšku vozidla, krytý

uzamykatelnými utěsněnými dvířky proti povětrnostním vlivům,

- dovybavení vozidla o nezávislé topení o výkonu cca 4 kW

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka + ochranné kryty zpětných zrcátek

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku a GPS

- přídavné hlavní světlomety umístěné pod oknem i na střeše kabiny umožňující provoz s čelní sněhovou

radlicí s ovládáním zajišťujícím současné zapnutí pouze jednoho čelního osvětlení,

- přídavné dálkové světlomety umístěné jak na střeše vozidla, tak i pod oknem

- zápis v TP

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová LED rampa na střeše nosiče, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka (skříňky) na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem

včetně hygienických

C.1 b)  Nástavba samosběrného zametače

- provedení výměnná nástavba

- možnost oboustranného zametání

- geometrický objem zásobníku cca 7 m3

- sací výkon 4,5-5 m3/s

- nádrž na vodu 1500-2000 litrů z nerezavějící oceli nebo silného plastu

- zkrápění zametacích kartáčů – dva okruhy 1.zametací kartáče a sací hubice

- 2 okruh pro zkrápění zametané plochy před zametacím agregátem

- šířka zametání cca 2500 až 3000 mm

- nástavba vybavena vlastím pohonem (dieslový motor)

- zametací agregát umístěn mezi 1. a 2. nápravou

- ocelové provedení nástavby

- zametací agregát se skládá z válcového koštěte, přimetacích talířových košťat a sací hubice

- možnost automatického zvednutí agregátů při couvání

- nástavba bude vybavena zadní odsávací hubicí pro vysávání kanálových vpustí a košů ručně

vedenou za pomoci hydraulického zvedání a spouštění

- dovybavení vysokotlakou mycí puškou

- plynulá změna průtoku vody pro zkrápění ovládané z místa řdiče

- plynulá změna přítlaku talířového kartáče

- nástavba bude vybavena kamerovým systémem pro sledování zametacího agregátu a prostoru za

vozidlem s monitorem v prostoru řidiče vozidla.

- nástavba bude vybavena signalizačním LED osvětlením oranžové barvy

- dovybavení nástavby signalizační směrovou šipkou a pracovním osvětlením

- nástavba bude lakována oranžovou barvou RAL 2011

- součástí dodávky jsou 4ks odstavných mechanicky ovládaných noh

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- technické osvědčení výměnných nástaveb

- nástavba samosběrného zametače musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních

komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- zametací nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

- veškeré návody v češtině včetně technického osvědčení výměnných nástaveb

C.1 c) Inertní sypačová nástavba

- nástavba s dvojitým pláštěm a vyhříváním nástavby od naftového hořáku o objemu

s ohledem na maximální povolené hmotnosti nosiče (18 t/ - min. objem 5 m3)

- pohon od komunální hydrauliky nosiče výměnných nástaveb

- vynášení materiálu dvěma nezávislými šneky o minimálním průměru 300 mm.

- možnost nastavení množství dávkování materiálu s dávkováním 50–250 g/m2, s dávkováním po 50

g/m2.

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování

nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla

- nástavba upravena pro možnost demontáže z vozidla a odstavení pomocí 4 ks mechanicky

stavitelných heverů

- úprava sypací nástavby pro možnost mezinápravového posypu (základ zadní posyp)

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl.

prostoru ochranná síta

- veškeré ovládání sypačové nástavby z místa řidiče vozidla

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)

- uchycení syp. nástavby na nosič dle dodaného nosiče, řešit pro rychlou výměnu nástavby

- barva oranžová RAL 2011

- oranžové výstražné světlo

- reflexní značení nástavby

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

- veškeré návody v češtině včetně technického osvědčení výměnných nástaveb

C.2 Univerzální sypačová nástavba

- požadovaný objem sypače cca 5 m3

- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla

- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 50 g/m2 s možností dávkování

po 5 g/m2 a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 200 g/m2 , s dávkováním cca po 50 g/m2.

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování

nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla

- možnost samostatného dávkování solanky

- vynášení materiálu za pomocí 2 ks nezávislých dopravníkových šneků

- úprava sypací nástavby pro možnost mezinápravového posypu (základ

zadní posyp)

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl.

prostoru

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)

- barva oranžová RAL 2011

- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)

- osvětlení rozmetadel

- reflexní označení nástavby

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla

- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

Další požadavky:

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

Tato nástavba bude provozována na NVN Tatra 815 Terrno  4x4.2 r.v.  2003 / celková oprava 2019, komunální hydraulika fy Kobit.

NVN je možno prohlédnout po domluvě na našem středisku ve Velké Hlaďsebi, U Potoka 396

D. Středisko Cheb

D.1 a) Nosič výměnných nástaveb

- vozidlo bude dodáno nové nepoužité, typ N3G

- provedení nosič výměnných nástaveb - zápis v TP

- motor vznětový s výkonem min. 320 kW, krouticí moment min. 2000 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (Euro 6)

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3450 mm (včetně uvažovaných nástaveb)

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- vypínatelný nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- koncovka výfuku vyvedena nahoru za kabinou vozidla

- převodovka robotizovaná (automatizovaná) 12 stupňová, s automatickou spojkou, s možností

výběru automatického nebo manuálního řazení

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice atd.)

- vzduchové odpružení vozidla (v zadní části vozidla pozor, vozidlo bude používáno k finišeru)

- sledování celkového zatížení vozidla – pod zesílené pérování zadních náprav

- podvozek nosiče v provedení 6x6.2 o celkové hmotnosti 26 tun s pohonem všech náprav s odepínatelnou

přední nápravou

- uzávěrky diferenciálu všech náprav a mezinápravové uzávěrky

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž Ad Blue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- spojovací zařízení – automatické závěsné zařízení d 50 mm včetně všech normalizovaných

přípojek pro přívěsy (zásuvka přívěsu 24 V, třináctipólová, včetně redukce na sedmipólovou,

zásuvka ABS, vzduchové přípojky) - zápis v TP

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí polohou) umístěný pro snadné ovládání

z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s rychlospojkovými přípojnými

místy, z toho 3 okruhy u čelní upínací desky a 1 okruh na rámu za kabinou vozidla pro

připojení pohonu výměnných nástaveb / u zadního spojovacího zařízení pro pohon hydraulických

systémů připojeného vleku - přepinatelný

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- prodloužená denní kabina dvou až třímístná, v zadní části kabiny se zabudovaným odděleným

odkládacím prostorem, přístupným z vnějšku vozidla s velikostí vstupního otvoru min.30x30cm, krytý

uzamykatelnými utěsněnými dvířky proti povětrnostním vlivům,

- dovybavení vozidla o nezávislé topení o výkonu cca 4kW

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka + ochranné kryty zpětných zrcátek

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku a GPS

- přídavné světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení, umístěných pod oknem i na střeše kabiny

-přídavné dálkové světlomety umístěné jak na střeše vozidla, tak i pod oknem

- zápis v TP

- vozidlo dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světlometů umístěných na střeše vozidla

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- zadní část vozidla upravena pro nájezd k finišeru

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka (skříňky) na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem

včetně hygienických

D.1 b)  Univerzální sypačová nástavba

- požadovaný objem sypače cca 8 m3

- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla

- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 40 g/m2 s možností dávkování

po 5 g/m2 a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 300 g/m2, s dávkováním po 50 g/m2.

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3 s možností plnění

v horní části těchto nádrží

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování

nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla

- možnost samostatného dávkování solanky

- vynášení materiálu za pomocí 2 ks nezávislých dopravníkových šneků

- úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ zadní posyp)

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl.

prostoru

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)

- nástavba lakována oranžovou barvou RAL 2011

- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)

- osvětlení rozmetadel

- reflexní označení nástavby

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla

- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

- veškeré návody v češtině včetně technického osvědčení výměnných nástaveb